我司另有力士乐其他系列产品及资料：

A10VSO 、A11V 、A8VO、A2F 、A4VSO 、A4VG、 A6V 、A7V 、A8V 等等

A4VSO       开式系统油泵

A4VSG

A4VSH

A4VB

闭式系统油泵

半开半闭系统油泵

闭式系统油泵 (420 bar )

排量: 40 – 1000;  工作压力 350 bar

主要优点

如何评定轴向柱塞泵的优略

Cp 值

•

•

•

•

•

•

•

•

•

最高工作压力 及效率

自吸性

允许的壳体压力: 绝对压力和相对吸油口的压力

噪音

使用寿命

结构保障可靠性

适用介质

变量方式

规格范围

A4VS 油泵的优点

Cp 值:   q1/3* n

A4VSO 	40 	125

250

355

500  1000

排量

40

125

250

355

500  1000

最高转速

Cp 值

2600  2200  2100  1900  1800  1200

8892  11000  14869  15080  18000  7559

常用的125 – 500 排量的油泵Cp值很高

最高转速: 为自吸状态泵的最高工作转速

A4VS 油泵的优点

A4VS 油泵的优点

最高工作压力

A4VS

A4VB

最高工作压力

峰值压力

350 bar

400 bar

420 bar

450 bar

允许压力变化速度:   16000 bar / 秒

A4VS 油泵的优点

自吸性

斜盘式柱塞泵原理决定, 主要损坏由下列两个原因造成:

1.	吸空

2.	油液清洁度

自吸性不仅表示泵的允许工作转速;

而且表示泵抗吸空能力

例如: 250 排量的泵, 一般工作转速为1,450 转/分

但给定的转速为 2100 转/分; 说明抗吸空能力强

A4VS 油泵的优点

衡量泵自吸能力有两个主要指标

1).    泵自吸工作的最高转速

2).    泵壳体压力与吸油口的压差

A4VSO 油泵允许的最高壳体压力

为绝对压力4 bar

对与吸油口的压差无要求

( 很多泵规定不得超过0.5 bar )

A4VS 油泵的优点

回程盘为锻

压成型;

滑靴孔为球

面结构

强度高

使用间隙控

制环, 将回程

盘用多螺栓

固定在

斜盘上

A4VS 油泵的优点

2.	缸体柱塞孔呈锥形

分布; 使柱塞在旋

转时产生有利于自

吸的径向离心力

锥形缸体使配油盘

的配油窗口节园直

径减小, 降低吸油

流速, 增强吸油能力

A4VS 油泵的优点

A4VS 油泵的优点

噪音

dB 值

A4VSO

最小排量

噪音

最大排量

噪音

40

68

72

125

71

74

250

78

81

355

82

85

500  1000

83 	91

86 	92

上述值在最高工作压力, 额定转速下测定

测试在无反射测量室进行; 包括其他结构产生的噪音

A4VS 油泵的优点

使用空心柱塞

噪音可降低

5 - 3dB

A4VS 油泵的优点

空心柱塞

封闭式空心柱塞

中空式的柱塞, 可减轻

柱塞重量, 以提高转速

提高自吸性

中空柱塞使柱塞与缸体

围成的容腔增大, 不利

于降低噪音

封闭式空心柱塞保留

了空心柱塞的优点克

服了其缺点

A4VS 油泵的优点

噪音比较

空心式

封闭式

A4VS 油泵的优点

锥形缸体可减小

配油盘配油窗口

节园直径,

从而降低流速,

流速低噪音小

A4VS 油泵的优点

使用专利技术配油盘,

柱塞在由高压区向低

压区过渡时, 将高速油

流产生的气泡排入壳

体。系统没有气泡,

噪音降低

A4VS 油泵的优点

一般配油盘

专利配油盘

A4VS 油泵的优点

A4VS 油泵的优点

使用寿命

正常使用条件下, 斜盘式柱塞油泵的寿命取决于轴承寿命。

轴承的设计参数为：

－按平均工作压力200 bar计算

－额定转速

－油的黏度为10 mm2 / S

－Vmax

－L10

寿命计算值为：30,000 小时

A4VS 油泵的优点

使用带保持

器的轴承

即使用高水

基介质

也能保证

寿命

A4VS 油泵的优点

A4VS油泵的效率比同类油泵高

（其效率值在样本中给出)

例如: A4VSO250

工作压力:     250 bar    容积效率:  96%

转速:   1500 转/分

油液:    46号油

油温:    50度

总效率:      91%

A4VS 油泵的优点

提高效率的措施:

1. 球面配油, 缸体于配油盘有良好

的自位性

2. 内部冲洗油路, 减少泵的温升并

增强其润滑性

3. 专有技术生产的双金属缸体

4. 年产50万台转速元件的加工经验

和优良设备

A4VS 油泵的优点

内部冲洗

油路

A4VS 油泵的优点

结构可靠性

1.	球面配油盘

斜盘泵的原理决定,缸体有倾覆力矩。它造成配油盘和

缸体的不良接触，不仅使性能降低而且影响可靠性。

球面配油是理想的解决方案，这是力士乐专利。

2.   锻造增强型滑靴

3.   回程盘和缸体氮化处理

4.   带有内花键的球面弹簧保持器

A4VS 油泵的优点

锻造增强性

滑靴

A4VS 油泵的优点

带有内花键的

球形

弹簧保持器

A4VS 油泵的优点

回程盘

氮化处理

缸体

氮化处理

A4VS 油泵的优点

A4VS 油泵的优点

良好的密封，使泵在任何允

许的条件下无泄漏，即使使

用高水基介质

变量指示器的密封

轴端带有陶瓷环的轴密封

A4VS 油泵的优点

变量指示器

新密封结构

A4VS 油泵的优点

陶瓷环允许

使用高绍尔

硬度的主轴

密封

提高密封可靠

性和密封寿命

A4VS 油泵的优点

满足高水基难燃介质的使用要求

1     主轴密封

2     外部冲洗

3     内部冲洗

4     带有保持器的轴承

5     专利配油盘

6     配油盘机械固定

A4VS 油泵的优点

A4VS 油泵的优点

外部冲洗

A4VS 油泵的优点

配油盘

螺钉固定

A4VS 油泵的优点

使用介质

矿物油

HFA     水包油

HFB     油包水

HFC     水乙二醇

HFD     磷酸脂

A4VS 油泵的优点

变量方式:   有5个组别近100种变量方式组合,

居世界首位

可对油泵的流量、压力和功率实

现全面控制。

电子泵:        伺服阀控制

比例阀控制

高频响比例阀控制

开环控制； 闭环控制

A4VS 油泵的优点

轴向柱塞泵的变量控制  Pump Control

P control 	 P control 	Q control 	DA-SSC control 	Electronic control 	Pres. Comm.

压力信号控制	负荷传感控制	机械反馈变量	速度感应变量	电子泵	压力指令变量

M

n

Mooring Cont.

逆向控制

q



恒压控制

DR

DP

恒功率控制

LR

负荷传感控制

DFR

HW 手动变量

Pst

HD 液控变量

i

EP 电控变量

速度感应控制

DA

伺服控制

HS / HS3

EO

EP

DFE

二次调节

DS1

压力指令控制

DRG

± q 控制控制

A10V-DFE1

A4VSO E1 - S02

A4VS 油泵的优点

规格范围

工作油温：

－ 25度	－	＋90度

粘度范围: 10 mm2 / S  - 1000 mm2 / S

通轴连接：      100%

排量范围：      40, 71, 125, 180, 250, 355,

500, 750, 1000

A4VS 油泵的优点